Рекомендации по расчёту количества винтовых свай

Расположение свай для разных фундаментов одноэтажных строений:

Расположение и количество свай может измениться согласно планировки здания (несущих)! Длина сваи 3 м.

Принцип расчёта количества свай фундамента:

| Наименование сваи | Несущая способность 1 шт., т (среднее на разные грунты) | Рекомендуемый шаг между сваями, м. Сваи устанавливаются во всех ответственных узлах | Использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Винтовая свая диаметром 57 мм (диаметр лопасти 250 мм) | от 1 до 1,5 | от 0,5 до 2 | Для лёгких построек, беседок, террас, заборов, указателей, малых опор, дорожных знаков |
| Винтовая свая диаметром 76 мм (диаметр лопасти 250 мм) | от 2 до 2,5 | от 1 до 3 | Для лёгких построек, беседок, террас, заборов, указателей, малых опор, дорожных знаков |
| Винтовая свая диаметром 89 мм (диаметр лопасти 250 мм) | от 3,5 до 4 | от 2 до 4 | Для небольших домов, хозблоков, тяжёлых заборов, могут использоваться как вспомогательные сваи |
| Винтовая свая диаметром 108 мм (диаметр лопасти 300 мм) | от 4 до 6 | от 2 до 5 | Для домов, ангаров, пирсов, тяжёлых заборов, ворот и пр. |
| Винтовая свая диаметром 133 мм (диаметр лопасти 350 мм) | от 5 до 9 | от 2 до 5 | Для домов, ангаров, пирсов, трубопроводов, ЛЭП и пр. |
| Винтовая свая диаметром 159 мм (диаметр лопасти 550 мм) | от 7 до 12 | от 2 до 5 | Для домов, ангаров, пирсов, трубопроводов, ЛЭП и пр. |
| Винтовая свая диаметром 219 мм (диаметр лопасти 600 мм) | от 10 до 18 | от 3 до 10 | Для домов, ангаров, пирсов, трубопроводов, ЛЭП и пр. |

Рекомендуемая длина сваи не менее 2,5 м (из расчёта закручивания 2 м).